## Slide 1
Projet Cloud NERIM
Présentation du context :
NERIM souhaite avoir une FABRIC réseau qui répond au besoin du Cloud Public/Privé
La Fabric est basé sur l’association d’une infrastructure physique basée sur Cisco Nexus et une infrastructure logique basé sur VMWARE NSX
Le scope de ce projet est de fournir une Fabric physique full automatisé;
La technologie retenu est VXLAN EVPN Multi-site pour la partie Nexus et VXLAN NSX pour la partie virtuelle.

## Slide 2
Projet Cloud NERIM
Besoin couvert par la Fabric
Fabric non bloquante avec un débit de 400G
Segmentation des clients
Service offert au client :
  Cloud Privé
    Bare metal server : Pour les serveurs physique gérés par le client
    Infrastrcuture NSX : Pour les VM gérés par les client
    Switch Client : Pour les extension L2 vers le réseau client (mode projet uniquement)
  Cloud Public
    VM à la demande sur une infrastructure NSX gérée par NERIM
  Interconnexion avec le réseau OnPrem du client:
    Possibilité d’extension L3 VPN MPLS pour raccordé le client à son infrastructure
    Possibilité d’accès à Internet et d’annonce de scope Public pour les infrastructures exposées

## Slide 3
Spécification technique de la Fabric
La fabric est basé sur la technologie VXLAN EVPN
A Day-1, elle sera compsé de 3 sites relié avec la techinque Multisite FullMesh
  Site 1 : DC PA3
  Site 2 : DC PA4
  Site 3 : DC à définir pour héberger l’infrastructure Witness
Les sites 1 & 2 auront les connexion suivantes :
  MPLS Bouygues : Extension des VRF des différents clients (Cloud Privé)
  Internet : Pour offrir un accès Internet au cloud a partir des IP public Bouygues.
      Pour se connecter au site Witness via Internet
  L2 Extension vers le DC legacy pour les besoins de migration
Le site Witness aura une connexion vers Internet pour les besoin du multisite (Quid Admin du Witness)
Projet Cloud NERIM

## Slide 4
Protocol Utilisés
Sure DC1 & DC2 les protocoles utilisés sont :
Technologie L2
  VPC: Sur tout les Leaf de la Fabric (sauf BGW) permettant l’annonce la redondance vers les différents équipement (ESX, Switch, Bare Metal …)
Underlay
  ISIS : Sur tout les Leaf de la Fabric permettant l’annonce des loopback
  PIM : Sur tout les Leaf de la Fabric permettant l’apprentissage du BUM traffic
Overlay :
  VXLAN EVPN: : Sur tout les Leaf de la Fabric Permet l’apprentissage des endpoint présent sur la fabric physique
  iBGP EVPN: Sur tout les Leaf de la Fabric Permet l’annonce des endpoint présent sur la fabric physique
  eBGP EVPN : Sur les Leaf BGW pour l’interconnexion Multisite
  Sur les Leaf Compute pour l’interconnexion vers les clusters NSX
  eBGP VRF lite : Sur les Leaf BGW pour l’interconnexion avec le MPLS Bouygues.
Projet Cloud NERIM

## Slide 5
Sécurité
Plusieurs niveaux de sécurité sont appliquées aux différents étages de la Fabric :
  Filtrage BGP :
    Utilisé sur la Fabric pour toutes les annonces entrantes / sortantes pour contrôler les routes des différents élément (IP Public, routes static, IP privé)
    Prévention l’usurpation d’IP par les clients NERIM (filtrage spécifique pour chaque client)
  Filtrage Internet :
    Séparation de l’accès Internet Witness de l’accès internet client, qui permet de restreindre l’accès au routeur de l’exterieur
    ACL spécifique sur les interfaces en face d’internet
  Filtrage vers cluster NSX :
    Filtrage a base d’ACL pour autoriser VXLAN & eBGP (A confirmer la possibilité de le faire le filtrage sur interface VLAN)
  Filtrage vers les Serveurs Bare Metal :
    Filtrage a base d’ACL pour autoriser l’IP Privé / public du serveur physique.
  Protection de la CPU: Un mode STRICT COPP sera activé pour la protection de la CPU
  Des limitation de type stormcontrole seront implémentés sur les différent point de connexion
  Prévention du VLAN hopping
  Activation de l’errDisable pour se protéger contre les erreurs de config
  Loggin des Mac move
  Activation du spanning-tree BPDU Guard
Projet Cloud NERIM

## Slide 6
Management
Le réseau OOB est physiquement séparé du réseau de production
L’OOB est basé sur la technologie Nexus & SONIC
Les cœur de réseau OOB auront un FW embarqué (TailScale) pour monter les VPN vers les postes d’administrateur (Quid OOB Witness)
Chaque Nexus de Production aura sont interface de Management raccordé sur ce réseau OOB
Un filtrage ACL permet de limiter l’ensemble des connexion de suppervison seulement depuis le réseau OOB (SSH, NTP, Logging …)
Tout les protocoles utilisé auront une authentification activée (BGP, ISIS, NTP…)
Projet Cloud NERIM